## Slide 1: IoTシステム設計 制作システム発表
5118F047 佐藤柾史
1W152021 岩田裕登

## Slide 2: システムの概要
ＬＥＤを光らせ、それに対応したキーを速く入力するゲーム
スイッチで、難易度(速さ)を調節
入力パターンはランダム
ここに画像をはる

## Slide 3: システムのアーキテクチャ
ソフトウェア(岩田担当)
LEDの点灯パターン(時刻とLEDの指定)をハードに書き込む
キーボードの入力情報を100msおきにハードに書き込む
ハードウェア(佐藤担当)
パターンとユーザーの入力を受信
タイミングに応じた得点計算
GPIOに出力

## Slide 4: ソフトウェアの実装詳細
点灯パターンをmapしたメモリに書き込む。
  初期化時に行う
  書き込むデータ: 時刻10bit, LED指定 8bitの18bit
  メモリのmapは講義時のmmapを活用
LEDに対応したキー(asdf jkl;)を0/1に変換し、メモリに書き込む
  書き込むデータ: 8bit(各キーを1: 押したか/0: 押してないか)
  fcntlを使用(non_blockingになるよう工夫)
  100 msごとにキーを読みメモリに書込。

## Slide 5: モジュールの概略図
DE10_NANO_SoC_GHRDに組み込んだ
input[31:0]
score_calculator.v
seg_decoder.v
game_clock.v
Input_manager.v
pattern_manager.v
input[7:0]
input[31:15]
キー入力
ゲーム内時刻[1023:0]
パターン
得点
デコード後の得点
トップレベルモジュール
メモリアドレスはオフセット0x0000 3000

## Slide 6: pattern_manager.v
module pattern_manager (
input CLOCK50M,
input write,
input [9:0] game_timer, //ゲーム内時刻
input [17:0] pattern_timestamp, //ユーザーのキー入力
output [7:0] pattern_out //現在時刻のパターン
);
reg [7:0] patterns [1023:0];
//pattern[時刻] で、その時刻のパターンを取り出す
always @ (posedge CLOCK50M) begin
if(write) begin
patterns[pattern_timestamp[17:8]] <= pattern_timestamp[7:0];
end
end
assign pattern_out = patterns[game_timer[9:0]];
endmodule

## Slide 7: score_calculator.v (alwaysを抜粋)
// 入力: キー入力, パターン等
// 出力: グローバルスコア, 出力LEDパターン
// レジスタ: グローバルスコア(累積), 現在パターンのスコア, 現在パターン
always @ (posedge CLOCK50M, posedge reset, posedge game_clk) begin
if (reset) begin
//初期化(省略)
end else if (game_clk) begin
if (pattern == 8’b00000000) begin
current_score <= (current_score == 0 ? 0 : current_score - 1);
end else begin
current_pattern <= pattern;
current_score <= 4'd10;
end
end else begin
//キー入力は、(ゲーム内クロックから見たら)非同期で
if (write & user_input == current_pattern) begin
global_score <= global_score + current_score;
current_score <= 3’o0;
end
end
end

## Slide 8: 実機デモ

## Slide 9: 当初のスケージュール
スケジュール
  第11, 12回： 実装・単体テスト
  第13回： 統合テスト・改良
検証
  ソフトは、printfテスト
  ハードはModelSim
  統合テストは、実際に動かす。
基本的には、予定通りに進めることができた。
バグ取りが間に合わなかったので、最後は持ち帰って作業をした。

## Slide 10: 苦労した/できなかったところ
ゲーム内クロックとシステムクロックがあるところ
  入力はシステムクロックで, 得点計算はゲーム内クロックと同期したい
コンパイルに失敗すると、以後予期せぬエラーで必ず失敗するquartusのバグ?があった。
  当初は毎回プロジェクトを作り直していたので、大幅に遅れた。
  Verilogファイル以外をgitでrevertすると直ることが判明。
当初は、タイミングを合わせて得点計算をする使用だったが、チューニングが間に合わず早押しに仕様変更