## Slide 1: IoTシステム設計 制作システム発表
5118F047 佐藤柾史
1W152021 岩田裕登

## Slide 2: システムの概要
ＬＥＤを光らせ、それに対応したキーをタイミングよく入力するゲーム
キーボードから
入力
ピンからブレッドボード上のＬＥＤに出力
7セグLEDに得点を出力

## Slide 3: システムのアーキテクチャ
ソフトウェア(岩田担当)
LEDの点灯パターン(時刻とLEDの指定)をハードに書き込む
キーボードの入力情報を100msおきにハードに書き込む
ハードウェア(佐藤担当)
パターンとユーザーの入力を受信
タイミングに応じた得点計算
GPIOに出力

## Slide 4: ソフトウェアの実装詳細
点灯パターンをmapしたメモリに書き込む。
  初期化時に行う
  書き込むデータ: 時刻10bit, LED指定 8bitの18bit
  メモリのmapは講義時のmmapを活用
LEDに対応したキー(asdf jkl;)を0/1に変換し、メモリに書き込む
  書き込むデータ: 8bit(各キーを1: 押したか/0: 押してないか)
  fcntlを使用(non_blockingになるよう工夫)
  100 msごとにキーを読みメモリに書込。

## Slide 5: ハードウェアの実装詳細
パターンは初期化時にレジスタに貯め、決められた時刻に出力。
得点計算は、パターンと入力の時刻の差を数値化
時刻(32bit)
パターン(8bit)
キー入力
(8bit)
クロック
キー(8bit)
パターン(8bit)
得点計算＆出力
モジュール
パターン管理
モジュール
キー入力管理
モジュール
パターン(8bit)
得点(7×2bit)

## Slide 6: 実機デモ

## Slide 7: その他
スケジュール
  第11, 12回： 実装・単体テスト
  第13回： 統合テスト・改良
検証
  ソフトの単体は、printfテスト
  ハードはModelSim
  統合テストは、実際に動かす。
電子工作
  コンデンサなど使ってLEDを遅延して光らせることができたら面白い
  タイミングの管理が難しいので、余裕があれば